## Slide 1
人脸识别 — OpenCV DNN 检测 + OpenFace 特征嵌入 + 欧氏距离匹配
Caffe SSD人脸检测 → OpenFace nn4.small2 128维嵌入向量 → 欧氏距离阈值匹配 → 实时身份识别与状态分类
01 技术架构与模型
SSD 人脸检测模型
Caffe框架 opencv_face_detector_uint8.pb 输入300×300, 置信度阈值≥0.7 输出人脸BoundingBox坐标
OpenFace 特征提取网络
Torch模型 nn4.small2.v1.t7 裁剪96×96人脸 → 128维L2归一化嵌入向量 轻量级网络，适合边缘设备推理
欧氏距离身份匹配
L2(feat, emb) = ||feat - emb||₂ 距离 < 0.8 → 识别成功，返回姓名 特征库: known_faces.json 持久化存储
02 识别业务流程
人脸注册阶段
① App输入姓名 → ② POST /register ③ 摄像头抓拍当前帧 → ④ SSD检测人脸 ⑤ 裁剪96×96区域 → ⑥ OpenFace提取128维特征 ⑦ 保存 {name, embedding} → known_faces.json
实时识别阶段
① 摄像头帧(480×360)送入AI线程 ② SSD检测人脸 → ③ 裁剪人脸区域 ④ OpenFace提取特征向量 ⑤ 遍历known_faces计算L2距离 ⑥ min_dist<0.8 → 返回姓名; else → unknown
状态分类输出
recognized → 已识别用户(name) unknown → 陌生人/未注册 no_face → 画面中未检测到人脸 face_disabled → 识别功能未启用
03 系统集成与API
鸿蒙端 (HarmonyOS ArkTS)
VideoComponents 实时MJPEG视频流预览 HTTP 请求与 Flask 后端通信 支持注册/识别/停止/刷新操作
RESTful API 接口
POST /start → 开启人脸识别 POST /stop → 停止识别 POST /register → 注册人脸 {name: "姓名"} GET /status → 查询运行状态 GET /result → 获取最新识别结果JSON
部署运行环境
NVIDIA Jetson 边缘计算平台 Flask 统一服务(端口5000) V4L2直连摄像头 + 独立AI处理线程 MJPEG推流 + REST API 同一端口
核心技术：OpenCV DNN(SSD) + OpenFace(nn4.small2) + 欧氏距离匹配 | 架构：鸿蒙App ↔ Flask REST API ↔ AI引擎 | 流程：采集→检测→特征→匹配→输出
Notes: 在身份识别方面，我们实现了完整的人脸登记和识别流程。管理员可以在App上为每个孩子登记人脸信息，建立人脸档案。在监控时，系统能实时检测画面中的人脸，并与档案进行匹配，在App上显示出识别出的姓名，或者标记为未知人员，这为个性化服务和安全管理打下了基础。

## Slide 2
摔倒检测 — YOLOv8n-Pose 姿态关键点 + 多特征融合 + 状态机确认
YOLOv8n-pose.pt (COCO 17关键点) → 躯干角度/高宽比/垂直速度/髋部位移 四维特征 → 连续2帧确认 → 蜂鸣器+GPS邮件双通道告警
01 核心技术栈
YOLOv8n-Pose 姿态估计模型
yolov8n-pose.pt, COCO 17关键点格式 选取置信度最高的人体目标(conf≥0.4) 关键点: 5左肩 6右肩 11左髋 12右髋 15/16踝 预热推理确保Jetson GPU加速就绪
四维特征融合判定
① 躯干角度>40° (肩髋连线偏离垂直方向) ② 高宽比<1.3 (人体横向扩展, body_h/w) ③ 肩部垂直速度>2px/帧 (快速下坠) ④ 髋部低于肩部 (倒地姿态确认)
降级策略 (无Pose模型时)
增强启发式算法: 宽高比<0.9 / 框位置 在下半部分>55% / 框宽>画面30% 三条件加权评分>0.25触发 → 连续2帧确认
02 检测处理流程
AI主循环 (独立线程, 50ms/帧)
① 摄像头帧(480×360) → ② YOLO Pose推理 ③ 提取17点关键点坐标 (x,y,conf) ④ 按置信度和选取最佳人体目标
特征计算与评分
计算: 躯干角度 atan2(|dx|,|dy|) → 度数 高宽比 body_h/shoulder_w → 比值 垂直速度 shoulder_y(t) - shoulder_y(t-1) 满足 ≥1 项条件 → fall_history += 1
状态机逻辑 (去抖防误报)
history ≥ 2帧 → 确认摔倒→ cooldown=30帧 站立姿态 → history-=2 (快速恢复正常) 无人时 → history保持10帧后衰减 冷却期内不会重复触发告警
03 告警联动体系
现场蜂鸣器告警 (TCP协议)
摔倒确认 → 构建指令包(校验和+$/#包装) → TCP Socket 连接蜂鸣器IP:6000 → 蜂鸣器响2.5秒 → 延时自动关闭
GPS + 邮件远程通知
App获取GPS坐标 → 高德逆地理编码 → POST /emergency/notify → SMTP_SSL → HTML邮件: 时间+GPS+高德静态地图链接 → 收件人可配置 /emergency/config
App端实时监控看板
1.5秒自动刷新 实时拉取检测结果 四维指标: 状态标签/人数/置信度/更新时间 摔倒时红色闪烁横幅 + 蜂鸣器倒计时 支持 email 紧急联系人配置
核心技术：YOLOv8n-Pose 姿态估计 + 多特征融合判定 + 状态机去抖 | 告警：蜂鸣器(TCP) + 邮件(GPS/SMTP) 双通道 | 流程：采集→检测→关键点→特征→状态机→告警
Notes: 除了身份识别，我们更关注儿童的状态安全。通过YOLO算法检测到人员后，我们的系统会进一步分析其姿态，判断是否发生摔倒。App会实时展示当前的监控状态、人员数量以及摔倒检测结果。一旦检测到摔倒，系统会立即告警，帮助看护人员第一时间发现并处理意外情况。